## Slide 1
Моніторінг та методи
визначення грунту

## Slide 2
Моніторинг ґрунтів - це система спостережень за станом ґрунтового покриву, у тому числі ґрунтів, розташованих у зонах радіоактивного та інших забруднень, з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки,відвернення й ліквідації наслідків негативних процесів
Мета: розглянути системи спостережень за станом грунтів;розглянути систему моніторингу грунтів; проаналізувати стан грунтового покриву.
Завдання моніторингу ґрунтів:
формування і підтримання на сучасному рівні системи інформації про стан ґрунтового покриву,
залучення його у господарське або інше використання на певній території, а саме про зміни у стані ґрунтів, викликаних антропогенними діями.

## Slide 3
Основним завданням моніторингу ґрунтів є формування і підтримання на сучасному рівні системи інформації про стан ґрунтового покриву, залучення його у господарське або інше використання на певній території, а саме про зміни у стані ґрунтів, викликаних антропогенними діями. Для виконання цього завдання проводиться оцінка екологічного стану ґрунтів у такій послідовності:
- збирання інформації про стан ґрунтів за спеціальним переліком показників;
- створення банку даних;
- аналіз та обробка інформації;
- порівняння фактичних параметрів з нормативними;- групування ґрунтів за категоріями згідно з нормативами (агровиробниче групування);
- розробка заходів регулювання, адекватних екологічному стануу стану ґрунтів із визначенням площ.

## Slide 4
Відбір проб ґрунту

## Slide 5: Відбір ґрунту для проведення хімічного аналізу

## Slide 6
Проведення хімічного аналізу ґрунту

## Slide 7: Показники хімічного аналізу ґрунту
Сума поглинених основ;
Обмінні кальцій і магній;
Ємкість катіонного обміну;
Залізо рухоме загальне;
рН сольове;
Гідролітична кислотність;
Амоній обмінний;
Азот нітратний;
Азот аміачний;
Фосфор рухомий;
Калій рухомий;
Марганець обмінний;
Окисно-відновний потенціал;
Гумус.

## Slide 8
Визначення кислотності
грунту
потенціометричний метод

## Slide 9
На технохімічних терезах беруть 8 г повітряно-сухого ґрунту в склянку місткістю 50мл.
До навіски ґрунту доливають 20мл свіжої дистильованої води або 20мл розчину хлориду калію.
Вміст склянок перемішують, трясучи на ротаторі 5 хв. дають відстоятися.
У склянці із приготовленою водною витяжкою розташовують скляний вимірювальний електрод.

## Slide 10
Змірюють рН водної витяжка на потенціометрі. Ретельно промивають електроди дистильованою водою і знімають надлишок вологи з електродів.
Розташовують електроди у склянці з приготовленою сольовою витяжкою. Змірюють рН сольової витяжки.
Після закінчення роботи електроди промивають та занурюють у дистильовану воду. Прилад виключають із мережі.

## Slide 11
Зважте порожній алюмінієвий кухоль. Запишіть його масу (а).
Насипте в кухоль роздрібнений ґрунтовий зразок і зважте. Запишіть його масу (в).
Помістите алюмінієвий кухоль із ґрунтом на 24 години на сушильну шафу при температурі 110 °С
Визначення вмісту води в грунті

## Slide 12
Вийміть зразок із сушильної шафи та дайте йому остигнути в ексикаторі.
Зважте остиглий зразок, запишіть його масу
Знову помістить зразок ґрунту на 24 години в сушильну шафу при температурі 110 °С.
Повторить операції 4 і 5 раз доти, поки результати виміру не виявляться однаковими (до постійної маси).
Запишіть цю масу (с).
Розрахуйте процентний вміст води (Св) по наступній формулі:

## Slide 13
На аналітичних терезах беруть навіски ґрунту 0,1г та розміщують у сухій конічній колбі на 100 мл.
З бюретки приливають 10 мл 0,4н. розчина K2 Cr2 O7 розчиненого у сірчаній кислоті.
Колбу закривають пробкою-холодильником та ставлять на електричну плитку з азбестовою сіткою. Кипіння повинно бути слабким та продовжуватися точно 5 хв.
Після кіп’ячення колбі дають охолонути, потім доводять об'єм у ній до 30-40 мл. Додають 4 краплі індикатору фінілант акрилової кислоти, титрують 0.2н. розчином солі Мора до переходу червоно-бурого кольору пляшечно-зелений.
Визначення гумусу в грунті

## Slide 14
Після кіп’ячення колбі дають охолонути, потім доводять об'єм у ній до 30-40 мл. Додають 4 краплі індикатору фінілант акрилової кислоти, титрують 0.2н. розчином солі Мора до переходу червоно-бурого кольору пляшечно-зелений.
Встановити, скільки солі Мора йде на титрування 10мл K2 Cr2 O7 – холосте визначення(роблять усе в тій же послідовності, тільки без навісу ґрунту)
Вміст гумусу вираховують за формулою:

## Slide 15: ВИСНОВКИ
Глобальне погіршення екологічної ситуації в Україні, в тому числі агроекологічного стану грунтового покриву – основного природного компонента, який щільно пов’язаний і взаємодіє з іншими об’єктами навколишнього середовища, насамперед з грунтовими водами, рослинністю, атмосферним повітрям і сильно впливає на їх склад та хімічну чистоту, -вимагає від Держагрохімслужби негайного переходу від агрохімічного обстеження грунтів до проведення суцільного грунтово – агрохімічного моніторингу сільськогосподарських угідь. Останній, як відомо, належить до моніторингу екологічного типу і складається з трьох основних ланок: обстеження грунтів (включаючи проведення лабораторних аналізів) – оцінки їх еколого – агрохімічного стану - прогнозування змін відповідних показників та управління грунтовою родючістю.( тобто такою специфічною властивістю грунтів, що якісно відрізняє їх від вихідної (материнської) гірської породи .

## Slide 16: ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Земельний кодекс України” коментар “Одісея” Харків, 2002 р. Гетаном А.П., Шульга М.В.
“Моніторинг земель”. “Навчальний посібник”. Львів, 1997 р. Сохнич А.Я.
“Моніторинг земель і прогнозування земельних ресурсів”. Рівен, 1999 р. Ніщинський А.Г.
Методика суцільного грунтово- агрохімічного моніторингу сільськогосподарських угідь України \\ О.О.Созінов, Б.С. Прістера\\ Київ 1994 ст 56, 101.
Родючість грунтів. Моніторинг та управління \\ В.В. Медведєв\\ Київ 1992 “Урожай” ст 3, 153, 232.
Израель Ю.А. Экология и контороль состояния природной среды М. «Гидрометеоиздат» 1984 ст 177.
Анненков Б. Н.‚ Юдинцев Е.В. Основи сельськохозяйственной радиологии. М. Агропромиздат‚ 1191 ст .256
Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв (под редакцией С.Г. Малахова) М.‚ 1983 ч.1‚ ст. 127.